## Slide 1
مِيزَان
M I Z A N
لغة برمجة عربية متخصصة ومُجمِّع كامل لأنظمة الأتمتة الصناعية وأنظمة SCADA
تستهدف وحدات التحكم المنطقي (PLC) والحساسات والمشغلات — تُنتج ملفات تنفيذية أصلية عبر LLVM
إعداد: [الاسم الأول] · [الاسم الثاني] · [الاسم الثالث] · [الاسم الرابع]

## Slide 2
فكرة المشروع · المراجع المعيارية · التحسينات
الفكرة الجوهرية
لا يوجد حتى الآن نموذج برمجي عربي لأنظمة الأتمتة الصناعية. يضطر مهندسو SCADA وPLC في المنطقة العربية إلى العمل بلغات برمجة أجنبية كـ IEC 61131-3 وStructured Text، مما يُفضي إلى حاجز معرفي وتشغيلي كبير. جاء ميزان ليُزيل هذا الحاجز بتقديم لغة DSL عربية كاملة تُنتج ملفات تنفيذية أصلية دون مُفسِّر وسيط.
المعايير المرجعية
IEC 61131-3 — المعيار الدولي للغات برمجة وحدات التحكم المنطقي (Ladder Logic وStructured Text). يستوحي ميزان منه نموذج الوضع-القاعدة-الإجراء. IEC 61499 — معيار الكتل الوظيفية للتحكم الصناعي الموزَّع. مَثَل نموذج انتقالات الحالة (FSM) في ميزان. ISO 80000 — نظام الكميات الدولي. يرتبط نظام الأنواع والوحدات في ميزان مباشرةً بالتحليل الأبعادي لـ ISO 80000.
التحسينات الرئيسية وأثرها
نظام الأنواع الأبعادي للوحدات يمنع العمليات غير المنطقية فيزيائياً (كجمع الضغط مع درجة الحرارة) في مرحلة الترجمة. يستند إلى ذرّات ISO 80000 القانونية — فوارق الوحدات تُولِّد خطأ دلالياً قبل توليد أي ملف تنفيذي.
الشروط الزمنية وشروط التصويت عند_استمرار: تضمن أن الشرط صحيح باستمرار لمدة محددة قبل التنفيذ، مما يمنع اضطرابات المشغلات من الضوضاء. تصويت N من M: يُضيف إجماع التكرار المطلوب في منشآت IEC 61511.
مراقبة صحة الحساسات يُعلَن عن أوضاع الأعطال (انقطاع الاتصال، قيمة ثابتة، خروج عن النطاق) مباشرةً على الحساس. يُولِّد المُجمِّع حرّاس وقت التشغيل التي تُطلق انتقالات الوضع الآمن تلقائياً.
تقارير الصيانة التنبؤية تقارير JSON/CSV مجدوَلة (يومي/أسبوعي/شهري) تُنشَر عبر MQTT تزوّد المشغلين ببيانات التشغيل وعدد الدورات والاتجاهات الإجمالية — طبقة البيانات المطلوبة للصيانة الشرطية (CBM) وفق ISO 13381.

## Slide 3
بنية المُجمِّع
مُجمِّع ميزان
الواجهة الأمامية
التحليل الدلالي
الواجهة الخلفية
قواعد Mizan.g4
بانٍ لشجرة AST
مولِّد LLVM IR
مُحلِّل ANTLR4
مُحلِّل دلالي
مُحسِّن (PassMgr)
مستمع الأخطاء
نظام الأنواع والوحدات
رابط + وقت التشغيل
وحدات وقت التشغيل
runtime.c
mizan_modbus.c
mizan_mqtt.c
مُحاكي المنشأة
مراقب MQTT
كيف يعمل المُجمِّع؟
يُقرأ ملف المصدر (.mizan) ويُعالَج أولاً: تُشطَب التشكيل العربي وتُوحَّد أشكال اليونيكود إلى أحرف قانونية.
تقوم الواجهة الأمامية (ANTLR4) بالتحليل اللفظي والنحوي وفق قواعد Mizan.g4 الرسمية، مع الإبلاغ عن الأخطاء باللغة العربية.
يبني ASTBuilder شجرة البنية المجردة (AST) ذات الأنواع. ثم يُجري المحلِّل الدلالي مَسَّيْن: الأول لجمع التعريفات (الأوضاع، الوحدات، الإجراءات)، والثاني للتحقق العميق من كل معرِّف ووحدة وعنوان.
يتجوَّل مولِّد LLVM IR على الـ AST المُتحقَّق منه ليُصدر تعليمات LLVM IR — بما فيها الحساسات والمشغلات وآلات الحالة والشروط الزمنية.
يُحسِّن PassManager الكود بمستوى السرعة 2، ثم يُصدر ملف كائن أصلي. أخيراً يربط clang/gcc وحدات وقت التشغيل (Modbus, MQTT) لينتج ملفاً تنفيذياً مستقلاً.

## Slide 4
اللغة في التطبيق — من المصدر إلى التنفيذ
برنامج
program
برنامج محطة_معالجة_المياه
يُعرِّف اسم البرنامج ونطاق جميع الموارد.
جهاز
device
جهاز وحدة_التحكم {
عنوان_ip : "127.0.0.1"
منفذ : 5020
}
حساس + صحة
sensor + health
حساس مستوى_الخزان {
نوع: لتر عنوان: 0x0000 نطاق: 0..4
صحة {
عند_انقطاع_الاتصال { انتقل_الى طوارئ ؛ }
عند_قيمة_ثابتة مدة: 30 ثانية {
تنبيه مستوى_2 "حساس عالق" ؛ }
}
}
مشغِّل
actuator
مشغل مضخة_التصريف {
نوع: بالمئة عنوان: 0x0020
}
وضع + قاعدة + عند_استمرار
mode / rule / temporal
وضع تشغيل {
قاعدة خزان_ممتلئ {
عند_استمرار ( مستوى_الخزان > 3.5 )
لمدة 10 ثانية {
امر مضخة_التصريف تشغيل ؛
تنبيه مستوى_1 "المستوى مرتفع" ؛
}
}
}
إعلان البرنامج (برنامج) يُسمِّي برنامج التحكم ويُؤطِّر جميع الموارد والمنطق ضمنه.
كتلة الجهاز (جهاز) تُعرِّف وحدة التحكم بعنوان IP ومنفذها. يتحقق المُحلِّل الدلالي من صحة العنوان ونطاق المنفذ وقت الترجمة.
الحساس والصحة (حساس + صحة) يُعرِّف حساساً مكتوباً بوحدة فيزيائية مع عنوان سجل Modbus. تُشفِّر كتلة الصحة أوضاع الأعطال مباشرةً — يُولِّد المُجمِّع الحرّاس تلقائياً.
الشرط الزمني (عند_استمرار) يُطلِق القاعدة فقط إذا ظلَّ الشرط صحيحاً لـ 10 ثوانٍ متواصلة. مُنفَّذ في LLVM IR بمتغير زمني عالمي — صفر اضطرابات مزيَّفة.
الأمر والتنبيه (امر + تنبيه) يكتب إلى سجل Modbus للمشغِّل ويستدعي mizan_actuator_cmd() وينشر التغيير عبر MQTT في آنٍ واحد.

## Slide 5
استعداد التشغيل الفعلي في البيئات الصناعية
Modbus TCP — معيار IEC 61158
المعيار الصناعي العالمي لاتصالات الحساسات والمشغلات
Modbus TCP، المُقنَّن في IEC 61158، هو بروتوكول الحافلة الميدانية الأوسع انتشاراً في الأتمتة الصناعية. يعمل عبر شبكة Ethernet القياسية مما يُتيح لأجهزة PLC وأنظمة SCADA قراءة الحساسات والتحكم في المشغلات عبر أي شبكة IP.
وحدة وقت تشغيل ميزان (mizan_modbus.c) تُنفِّذ عميل Modbus TCP كاملاً عبر libmodbus. تتصل بأي جهاز متوافق باستخدام IP والمنفذ المُعلَن في كتلة جهاز. القراءات والكتابات تستخدم ترميز IEEE 754 بترتيب Big-Endian (ABCD)، مع منطق إعادة الاتصال التلقائي لاستئناف العمل بعد انقطاع الشبكة.
IEC 61158
Ethernet TCP/IP
إعادة اتصال تلقائية
IEEE 754 ABCD
libmodbus
MQTT — معيار ISO/IEC 20922
قياس عن بُعد وتنبيهات وتقارير عبر بروتوكول IoT قياسي
MQTT، المُقنَّن في ISO/IEC 20922، هو بروتوكول النشر-الاشتراك الخفيف الأوسع استخداماً في قياس الأداء الصناعي (IoT). مُصمَّم للتسليم عالي الموثوقية على شبكات ضعيفة النطاق الترددي — تماماً كبيئات طوابق المصانع والمحطات النائية.
وحدة ميزان (mizan_mqtt.c) تستخدم مكتبة Eclipse Mosquitto لنشر قراءات الحساسات والتنبيهات والتقارير إلى الوسيط فورياً. التنبيهات على mizan/alerts، التقارير على mizan/reports/<id>. أداة mqtt_monitor.py تشترك في mizan/# لعرض جميع البيانات حياً.
ISO/IEC 20922
وسيط Mosquitto
جودة خدمة QoS 1
مواضيع mizan/#
متوافق مع Node-RED
نظراً لاستهداف ميزان بروتوكولَي Modbus TCP وMQTT — معياريْن يدعمهما آلاف الأجهزة — يمكن تشغيل أي برنامج مُجمَّع بميزان دون تعديل على أي PLC أو حساس أو مشغِّل متوافق. استبدال المُحاكي بأجهزة حقيقية لا يتطلب سوى تغيير عنوان IP في كتلة جهاز. الإضافات المستقبلية (OPC-UA، MQTT-SN، HTTP REST) تتبع نفس نمط المحوِّل دون تعديل اللغة أو المُجمِّع.

## Slide 6
الخلاصة · الإسهامات · التوجهات المستقبلية
ما تم بناؤه
ميزان مُجمِّع كامل موجَّه للإنتاج للغة DSL عربية متخصصة. من ملف مصدر .mizan واحد، يُنفِّذ: تحليل لفظي ونحوي بـ ANTLR4 ← بناء AST ← تحقق دلالي بمَسَّيْن مع تحليل أبعاد الوحدات ← توليد LLVM IR ← تحسين بـ PassManager ← إصدار ملف تنفيذي أصلي ← ربط وقت التشغيل (Modbus + MQTT)
أول مُجمِّع عربي لـ SCADA لا يوجد مُجمِّع صناعي بصياغة عربية مماثل. ميزان يسدُّ الفجوة اللغوية للمهندسين في العالم العربي.
نظام أنواع بمستوى السلامة التحليل الأبعادي وفق ISO 80000 يمنع أخطاء الوحدات الفيزيائية قبل أي تشغيل على الأجهزة الفعلية.
وقت تشغيل بمعايير قياسية Modbus TCP وفق IEC 61158 وMQTT وفق ISO/IEC 20922 يجعلان كل برنامج مُجمَّع قابلاً للنشر فوراً على البنية التحتية الصناعية القائمة.
بيئة محاكاة متكاملة مُحاكي Modbus للمنشأة + مراقب MQTT يُتيحان اختباراً شاملاً دون الحاجة إلى أجهزة فعلية.
التوجهات المستقبلية
محوِّل OPC-UA · خادم LSP عربي للـ IDE · اعتماد IEC 61511 للسلامة الوظيفية · تقاطع برمجي لأجهزة ARM المضمَّنة · توليد قواعد بمساعدة الذكاء الاصطناعي من مخططات P&ID
قدرات اللغة بإيجاز
القواعد: ANTLR4 رسمي، صياغة عربية كاملة، ترقيم عربي/لاتيني
الأنواع: منطقي · صحيح · حقيقي + 40+ وحدة فيزيائية بتحليل أبعادي
التدفق: اذا/والا · طالما · إجراءات بأنواع إرجاع
الأوضاع: اقلاع · تشغيل · صيانة · طوارئ + أوضاع مخصصة غير محدودة
الشروط: منطقي · مقارنة · زمني (عند_استمرار) · تصويت (N/M)
صحة الحساسات: انقطاع · قيمة ثابتة · خروج نطاق ← حرّاس LLVM
التجميع: متوسط · اقصى · ادنى · مجموع · معدل_التغيير
التنبيهات: 3 مستويات + سلاسل تصعيد + بث MQTT
التقارير: JSON/CSV: فوري · يومي · أسبوعي · شهري
الإخراج: ملف تنفيذي أصلي عبر LLVM + clang/gcc (Linux/Windows)
رابط المستودع: [ الصق رابط GitHub / GitLab هنا ]