## Slide 1
مِيزَان
لغة برمجة صناعية عربية — من المصدر إلى الحديد بلا مُفسِّر وسيط
DSL عربية كاملة لأنظمة التحكم الصناعي · تُنتج ملفاً تنفيذياً أصلياً عبر LLVM · متصلة بـ Modbus وMQTT على العتاد الحقيقي
اعداد : علي مرهج و محمد شحود

## Slide 2
فكرة المشروع · المراجع · التطويرات
المشكلة التي يحلّها ميزان
لا يوجد حتى الآن نموذج برمجي عربي لأنظمة الأتمتة الصناعية. يضطر مهندسو SCADA وPLC في المنطقة العربية إلى العمل بلغات برمجة أجنبية كـ IEC 61131-3 وStructured Text، مما يُفضي إلى حاجز معرفي وتشغيلي كبير. جاء ميزان ليُزيل هذا الحاجز بتقديم لغة DSL عربية كاملة تُنتج ملفات تنفيذية أصلية دون مُفسِّر وسيط.
المعايير الدولية المُعتمَدة
IEC 61131-3 المعيار الدولي للغات PLC (Ladder Logic, ST). يستوحي ميزان منه نموذج الوضع-القاعدة-الإجراء.
IEC 61499 معيار الكتل الوظيفية للتحكم الموزَّع. مَثَل نموذج انتقالات الحالة (FSM) في ميزان.
ISO 80000 نظام الكميات الدولي. يرتبط نظام الأنواع والوحدات في ميزان بالتحليل الأبعادي لـ ISO 80000.
ISA-18.2 معيار إدارة التنبيهات الصناعية. يُطبّقه نظام التصعيد متعدد المستويات في ميزان.
التطويرات العلمية وأهميتها
نظام الأنواع الأبعادي للوحدات
يمنع العمليات غير المنطقية فيزيائياً (كجمع الضغط مع الحرارة) في مرحلة الترجمة. يستند إلى ذرّات ISO 80000 — فوارق الوحدات تُولِّد خطأ دلالياً قبل توليد أي ملف تنفيذي.
الشروط الزمنية وشروط التصويت
عند_استمرار: تضمن أن الشرط صحيح لمدة محددة قبل التنفيذ، مما يمنع اضطرابات المشغلات من الضوضاء. تصويت N من M: يُضيف إجماع التكرار المطلوب في منشآت IEC 61511.
مراقبة صحة الحساسات
أوضاع الأعطال (انقطاع، قيمة ثابتة، خروج عن النطاق) تُعلَن مباشرةً على الحساس. يُولِّد المُجمِّع حرّاس وقت التشغيل التي تُطلق انتقالات الوضع الآمن تلقائياً.
تقارير الصيانة التنبؤية
تقارير JSON مجدوَلة (يومي/أسبوعي/شهري) تُنشَر عبر MQTT وتزوّد المشغلين ببيانات التشغيل وعدد الدورات — الطبقة المطلوبة للصيانة الشرطية (CBM) وفق ISO 13381.

## Slide 3
معمارية المُجمِّع
كود ميزان
.mizan
ANTLR4
Parser
AST
Builder
Semantic
Analyzer
LLVM IR
Generator
ELF
Binary
Frontend
Mizan.g4 — قواعد نحوية ANTLR4 تُعرِّف بنية لغة ميزان بالكامل: الأوضاع، الحساسات، المشغّلات، القواعد، والإجراءات.
ArabicErrorListener — يُعيد رسائل الخطأ النحوي باللغة العربية مع رقم السطر والعمود.
normalize_mizan_code — يُزيل التشكيل، يُوحِّد صيغ الهمزة، ويُحوِّل بيانات Unicode التقديمية إلى أشكالها الأصلية قبل الإدخال إلى المُحلِّل.
ASTBuilder — يُحوِّل شجرة ANTLR إلى 40+ نوعاً من عقد AST الخاصة بميزان (SensorDeclNode, ModeBlockNode, RuleBlockNode…).
Semantic Layer
Type System + Unit Checker — يتتبع الأبعاد الفيزيائية (Pa, °C, m/s) عبر طبقة UnitType مبنية على ذرّات ISO 80000. أي عملية غير متوافقة تُوقف التجميع.
Symbol Table + Scoping — Environment متداخلة تضمن عدم تضارب أسماء المتغيرات والحساسات والإجراءات عبر الأوضاع المختلفة.
ISA-18.2 Validator — يتحقق من صحة مستويات التنبيه (1-3)، وسلاسل التصعيد، وقواعد صحة الحساسات قبل توليد أي IR.
FSM Transition Checker — يُنفِّذ DFS على جدول الانتقالات للكشف عن أوضاع غير قابلة للوصول أو حلقات انتقال لا نهائية.
Backend + Runtime
LLVM IR via llvmlite — يُولِّد IR مع فحوصات حدود المصفوفات والقسمة على صفر. يُحسِّنه PassManager (O2) ثم يُصدره كـ .o يُربط بـ clang/gcc.
Modbus TCP (C runtime) — runtime.c يستخدم libmodbus لقراءة السجلات وكتابتها على عناوين الحساسات والمشغّلات المُعرَّفة في الكود. يعمل فورياً مع أي PLC.
MQTT bridge + JSON reports — كل تنبيه وتصعيد يُنشر على mizan/alerts/{level}. التقارير الدورية تُكتب بصيغة JSON ويُرسَل إشعار عبر MQTT لأنظمة SCADA.
ring buffers + health guards — بنية ring buffer لكل حساس تحسب avg/max/min/rate على نوافذ زمنية. حرّاس الصحة تُولِّد انتقالات الوضع الآمن عند كشف عطل.

## Slide 4
مثال برمجي حي — من كود ميزان إلى التنفيذ
02_safety_and_health.mizan — مراقبة المحرك الحراري
برنامج مراقبة_المحرك_الحراري؛
جهاز وحدة_التحكم {
بروتوكول: "modbus_tcp", منفذ: 5020, دورة_مسح: 1 ثانية;
};
حساس حرارة_المحرك {
نوع: سيلزيوس, نطاق: [0..150], عنوان: 0x0008,
صحة {
عند_انقطاع_الاتصال {
تنبيه مستوى_3
"فقدان الاتصال بحساس الحرارة!";
قيمة_افتراضية: 25.0;
},
عند_قيمة_ثابتة(مدة: 10 ثانية) {
تنبيه مستوى_2
"قراءة ثابتة — ربما عطل!";
},
عند_خروج_عن_النطاق
{ تنبيه مستوى_1 "خارج النطاق الآمن!"; }
}
};
مشغل مروحة_التبريد { نوع: منطقي, عنوان: 0x0020 };
وضع مراقبة {
قاعدة استمرار_الحرارة {
اذا (عند_استمرار(حرارة_المحرك > 90 لمدة: 5 ثانية)) {
امر مروحة_التبريد: تشغيل;
سجل
"الحرارة مرتفعة. تشغيل المروحة.";
} والا {
امر مروحة_التبريد: ايقاف;} }}
١ تعريف الجهاز → Modbus
كلمة جهاز تُنشئ اتصال Modbus TCP حقيقياً. المُجمِّع يُولِّد mizan_modbus_connect("127.0.0.1", 5020) في LLVM IR. دورة المسح (1 ثانية) تُترجَم إلى حلقة رئيسية مع mizan_sleep_ms(1000).
٢ صحة الحساس ← ISA-18.2
ثلاث قواعد صحة تُولِّد كوداً في runtime.c: mizan_modbus_is_connected() للانقطاع، mizan_health_track_stuck() للقيم الثابتة، mizan_health_out_of_range() لخروج النطاق. كل قاعدة تُطلق تنبيه ISA-18.2 بالمستوى الصحيح.
٣ الشرط الزمني → LLVM IR
عند_استمرار(...لمدة: 5s) يُولِّد عداداً زمنياً كمتغير عالمي في IR: elapsed = now - first_seen_ms. لا يُفعِّل الأمر إلا عند elapsed ≥ 5000 ms. يمنع الاستجابة للتقلبات اللحظية في حساسات الضجيج.
٤ الأمر → write queue
امر مروحة_التبريد: تشغيل يُولِّد: (أ) تحديث المتغير العالمي s_مروحة. (ب) استدعاء mizan_actuator_cmd() لتسجيل rising-edge وعدّ الدورة. (ج) إضافة كتابة Modbus إلى wq_addrs/wq_values لتنفيذها دفعةً واحدة.

## Slide 5
جاهز للتشغيل الحقيقي — البروتوكولات والمعايير
لا يكفي أن تُنتج لغة برمجة ملفاً تنفيذياً — يجب أن يتحدث هذا الملف لغة الصناعة الحقيقية. الكود الناتج عن ميزان لا يُحاكي: يتصل بالعتاد مباشرةً عبر بروتوكولين هما الأكثر انتشاراً في أتمتة المصانع عالمياً.
Modbus TCP
ما هو؟ بروتوكول قراءة/كتابة السجلات عبر TCP/IP. معيار صناعي منذ 1979، يدعمه أكثر من 90% من وحدات PLC في السوق العالمي (Siemens S7, Allen-Bradley, Schneider…).
كيف يُطبِّقه ميزان؟ كل حساس ومشغّل لديه عنوان Modbus (0x0000…). المُجمِّع يُولِّد mizan_modbus_read() في كل دورة مسح وكتابة الأوامر عبر write-queue متزامنة. runtime.c يستخدم libmodbus — المكتبة الرسمية.
الأثر؟ الملف الثنائي الناتج يعمل فوراً على أي PLC حقيقي يدعم Modbus TCP دون أي تعديل إضافي.
MQTT v3.1.1
ما هو؟ بروتوكول رسائل publish/subscribe خفيف الوزن. معيار OASIS الدولي، الأساس المعتمد في IoT وأنظمة SCADA الحديثة (AWS IoT, Azure IoT Hub, Ignition SCADA).
كيف يُطبِّقه ميزان؟ كل تنبيه وتصعيد يُنشر تلقائياً على mizan/alerts/{level} بصيغة JSON. runtime.c يستخدم libmosquitto مع non-blocking loop. المنفذ قابل للتخصيص (--mqtt-port).
الأثر؟ أي منظومة SCADA أو سحابة صناعية تستطيع الاشتراك في موضوعات ميزان فوراً دون تعديل الكود الناتج.
وقت التشغيل C المُحمول
runtime.c يُصرَّف مع clang/gcc ويُربط مباشرةً بالملف الثنائي. يعمل على Linux وWindows وأي نظام POSIX — بما فيها لوحات مدمجة كـ Raspberry Pi.
المُحاكي التفاعلي الحقيقي
plant_simulator.py يُشغّل Modbus TCP فعلياً مع نموذج فيزيائي للمصنع. يمكن محاكاة قطع الاتصال وحقن قيم الحساسات يدوياً أثناء التشغيل لاختبار قواعد الصحة.
بنية مفتوحة للتمديد
Visitor Pattern في كل طبقة يجعل إضافة بروتوكولات جديدة (OPC-UA, EtherNet/IP, CANbus) مسألة تمديد للـ IRGenerator فقط دون إعادة كتابة المُجمِّع.

## Slide 6
ما الذي أنجزناه؟
مُجمِّع كامل من الصفر
8 مراحل متسلسلة: Lexer → Parser → AST → Semantic → IR → Optimizer → Object → Linker. كل مرحلة مكتوبة يدوياً بـ Python وC وANTLR4 وllvmlite.
DSL صناعية عربية
ليست لغة عامة. هي DSL يُعبِّر بدقة عن مفاهيم PLC: الأوضاع، القواعد، الحساسات، المشغّلات، الانتقالات — بكلمات مفاتيح عربية أصيلة ودلالات صناعية واضحة.
أمان على مستوى المُجمِّع
فحص الوحدات الفيزيائية، حدود المصفوفات، والقسمة على صفر — أخطاء تُكتشَف قبل التشغيل لا بعده. لا undefined behavior، لا تلف ذاكرة صامت في أنظمة حرجة.
وقت تشغيل صناعي حقيقي
ring buffers للتجميعات الزمنية (avg/max/min/rate)، تتبع صحة الحساسات، عدّادات دورات المشغّلات، جدولة تقارير دقيقة، وتكامل MQTT كامل — كلها في runtime.c.
تكامل SCADA فوري
Modbus TCP وMQTT مُدمجان في الإخراج. أي منظومة SCADA تجارية (Ignition, Node-RED, AWS IoT) تستطيع الاشتراك في موضوعات ميزان دون أي تعديل إضافي.
بنية قابلة للتمديد
Visitor Pattern في كل طبقة يجعل إضافة بروتوكولات أو أنواع بيانات أو تحسينات IR مسألة تمديد لا إعادة كتابة. المشروع مُهيَّأ للتطوير الأكاديمي والصناعي المستمر.
ميزان تُثبت أن اللغة الأم ليست عائقاً أمام الهندسة الصناعية — بل يمكن أن تكون قوّتها.
المستودع على GitHub
https://github.com/mrhj26ali/Mizan